Amplificador Lineal Expert 1K-FA

El más pequeño del mundo! 
   Incluye fuente de alimentación y Acoplador de Antena Automático
   Dimensiones: ancho 28, alto 14, fondo 32 cm. (conectores incluidos) 
   Peso: aprox. 20 Kg. 

El tecnológicamente más avanzado del Mundo! 
   Se emplean dos CPU's, una de ellas está dedicada al control del transceptor (CAT). 
   Circuito de salida en configuración Pi-L. 
   Más de 13000 líneas de código para proporcionar un excelente rendimiento que no se encuentra en otro amplificador.

Completamente Automático! 
   Sencilla conexión con todos los modelos "ICOM, YAESU, KENWOOD" para una gestión inmediata de las bandas, acoplador y antenas.
   Mismo rendimiento con todas las marcas o equipos auto-construidos. 
   El operador únicamente tiene que girar el Dial de su equipo!!!

Amplio abanico de cobertura 
   1.8 MHz a 50 MHz incluyendo las bandas WARC.

Completamente Transistorizado! 
   1 KW pep en SSB.; 900 W pep en CW (tip.) ; 700 W pep de salida (tip.) en 50 MHz. 
   Potencia seleccionable: FULL / HALF de acuerdo a los requerimientos del operador SSB/CW, modos digitales y para protección del lineal (automático). 
   No hay tiempo de caldeo o calentamiento, está "Ready" inmediatamente!
   En teoría, la vida de los elementos del amplificador son indefinidos (MOSFETs)!

Incluye Acoplador Automático de Antenas! 
   Capaz de adaptar una ROE de 3:1 en HF, y ROE de 2.5:1en 6 metros. 
   Capaz de gestionar 4 antenas (conectores SO239). 
   Las Bandas, Antenas y Ajuste del acoplador son ajustados en 10 ms. 
   Las Bandas, Antenas y condiciones del acoplador son gestionadas también en posición de reposo “STBY“.

Dos entradas disponibles! 
   Conectores SO239.

Potencia de excitación de 20 W (típica)! 
   En modo “OPERATE“ la potencia requerida es automáticamente configurada. 
   En modo “STBY“ el excitador es automáticamente reseteado a su plena potencia.

Salida muy limpia y baja distorsión!
   Emisión de armónicos menor a  -60 dB. 
   Distorsión del 3er armónico 36 dB típica.

Impedancia de entrada siempre sintonizada de 50 ohm! 
   ROE menor a 1.2:1.

Completamente protegido! 
   Temperatura, Sobre-Tensión, Sobre-Corriente, ROE, Potencia reflejada, Max Voltage de acoplamiento RF, Sobre-Carga son continuamente controladas. 
   Las mismas protecciones son realizadas de dos modos: 
      · Hardware, para asegurar una gran velocidad. 
      · Software, para asegurar una gran exactitud. 
   Gracias al software, cada conmutación de relé es efectuada sin corriente en los contactos.

Operación Full break-in (QSK)!

Operación Normal / Concursos para optimizar el rendimiento!

Funcionamiento muy silencioso!
   Siete ventiladores silenciosos con 3 velocidades:
      · 150 CFM máximo total de Aire.
   Cambios de velocidad para un óptimo control de Temperatura:
      · 55º y 70º. (modo normal).
      · 50º y 60º. (modo concurso).
   Nivel de Ruido: 
      · 39 dBa a Máx. velocidad.

Fuente de Alimentación incorporada con entradas para 230 / 115 Vca! 
   Con ambas tensiones de entrada, la potencia de salida no cambia. 
   Un transformador toroidal "hipersyl" bien diseñado, reduce el ruido magnético alrededor del lineal.

Un gran Visor que proporciona abundante información! 
   Potencia de Salida, Voltaje del Amplificador, Potencia reflejada, Ganancia, Temperatura, ROE, Entrada seleccionada, CAT seleccionado, Bandas y otras indicaciones incluyendo alarmas.

Fácil de operar! 
   Un software potente proporciona un interface de usuario amigable.

Puerto RS232C para un control desde el Ordenador! 
   Se incluye un programa que controla el panel delantero del lineal y una lista de comandos, para poder desarrollar nuevos programas a medida. 

Transporte Sencillo! 
   Se suministra una bolsa pequeña para facilitar los “QSY, FIELD DAY, DX-PEDICIONES“. 

Certificaciones : 
   CE, (R&TTE y RoHS están pendientes).