Configuración para el Yaesu FT-5200

Si tu Yaesu FT-5200 está abierto en TX y RX, es muy probable que cuando lleve unas cuantas horas apagado y sin recibir alimentación eléctrica pierda su configuración a excepción de las memorias ya programadas, apareciendo en el display unas frecuencias muy extrañas impidiéndonos la transmisión en alguna de las bandas y la inoperatividad de alguno de sus mandos. Para ello te vamos a facilitar los parámetros que has de introducir para poder operar el equipo normalmente.

1º.- Presionar conjuntamente los botones D/MR + F/W + REV a la vez que encendemos el equipo.

2º.- Con los mandos del equipo introducimos la frecuencia 118.000 y presionamos el botón D/MR.

3º.- Con los mandos del equipo introducimos la frecuencia 174.000 y presionamos el botón D/MR.

4.- Con los mandos del equipo introducimos la frecuencia 140.000 y presionamos el botón D/MR.

5º.- Con los mandos del equipo introducimos la frecuencia 174.000 y presionamos el botón D/MR.

6º.- Con los mandos del equipo introducimos la frecuencia 420.000 y presionamos el botón D/MR.

7º.- Con los mandos del equipo introducimos la frecuencia 475.000 y presionamos el botón D/MR.

8º.- Con los mandos del equipo introducimos la frecuencia 420.000 y presionamos el botón D/MR.

9º.- Con los mandos del equipo introducimos la frecuencia 475.000 y presionamos el botón D/MR.