DIPOLO G5RV Jr. 							23 de diciembre de 2008

Medidas dipolo Watson (astro radio)

Antena tipo G5R , cubre las bandas de 10 a 40 Metros , cable de bajada 300 ohm 4.6 m (incluido) , conector SO239 50ohm, longitud total 15 metros, precisa acoplador de antena.  Potencia  máxima 300W PEP.

38,47 €

Con kit de bobinas para 80 metros también en (astro radio)

Kit de bobinas para añadir la banda de 80 metros a la antena G5RV versión corta, la longitud total de la antena con este KIT es de 20,50potencia máxima 400W PEP.

38,47 €

MEDIDAS

El cable utilizado es de cobre de 2,5 mm aprox.

2,40             0,13                  7,80

- Como ves la medida total de cable es:  2,40 + 9,25 (bobina) + 7,80 = 19,45 metros.

- Hay que tener en cuenta lo que gastamos para atarlo a los aislantes, bobina etc… así que con unos 21 metros de cable te sobra para ir probando, al igual que las vueltas de más que quieras darle a la bobina.

# Text boxes

Bajada paralela de 300 ohm (4,60 metros)

Bobina de tubo PVC de 40 compuesta por 66 ó 67 vueltas de cable que equivale a unos 9,25 metros aprox.